## Slide 1: 汇编语言与逆向技术 第9章 PE文件结构
王志、李旭昇、过辰锴、邓琮弋
zwang@nankai.edu.cn
南开大学 网络空间安全学院
2025-2026学年

## Slide 2: 本章知识点
可执行文件
PE文件基本概念
  难点：虚拟地址空间、相对虚拟地址
DOS文件头
  重点：MZ头、定位PE头
PE文件头
  重点：AddressOfEntryPoint、ImageBase、数据目录
节
  难点：文件偏移RAW到内存地址RVA的转换方法
导入表
  难点：INT（Import Name Table）与IAT（Import Address Table）
导出表
  难点：AddressOfNames, AddressOfNameOrdinals，AddressOfFunctions

## Slide 3: 可执行文件

## Slide 4
exe可执行程序是否仅包含汇编语言对应的CPU指令序列？exe程序中除了CPU指令，还需要哪些信息。
作答
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。
可执行程序除了CPU指令序列，还需要包括操作系统相关的内容。因为程序中包含了操作系统相关内容，导致Windows上的程序不能运行在Linux上，Linux系统上的程序不能运行在Windows系统上。
答案解析
主观题
10分

## Slide 5
Windows、Linux上的可执行文件格式是一样的吗？ （使用相同的CPU，Windows上的可执行程序是否可以在Linux上执行。）
是
不是
A
B
提交
单选题
10分

## Slide 6: 可执行文件
可执行文件 (executable file)
  可以由操作系统进行加载、执行的文件
  在不同的操作系统环境下，可执行文件的格式不一样
    Windows、Linux、MacOS
  二进制文件，不同于txt、word、excel等文本文件

## Slide 7
Windows系统可执行文件的格式是 [填空1]，Linux系统可执行文件的格式是 [填空2]
作答
填空题
10分

## Slide 8: 可执行文件格式
Windows系统可执行文件使用PE文件格式（Portable Executable）
Linux系统可执行文件使用ELF文件格式（Executable and Linkable Format）

## Slide 9
除了exe，Windows上有哪些可执行文件的后缀？
作答
主观题
10分

## Slide 10: Windows系统可执行文件
在Windows操作系统下，可执行程序可以是.com文件、 .exe文件、 .sys文件、 .dll文件、.scr文件等类型文件

## Slide 11: .com文件
.com文件在IBM PC早期出现，格式主要用于命令行应用程序、最大65,280字节
与MS-DOS操作系统的可执行文件兼容

## Slide 12: .exe、.dll、.sys可执行文件
.exe,.dll,.sys文件使用的是PE文件结构
PE（Portable Executable File Format）可移植可执行文件结构
理解PE文件结构是逆向技术的基础

## Slide 13: PE结构的二进制文件

## Slide 14: Linux系统可执行文件
在Linux系统中，最常见的可执行文件格式是ELF（Executable and Linkable Format）

## Slide 15: Linux系统可执行文件
静态链接器会以链接视图解析ELF文件，动态链接器会以执行视图解析ELF文件并动态链接。

## Slide 16
以下哪些是Windows可执行文件？
.exe文件
.dll文件
.doc文件
.txt文件
A
B
C
D
提交
多选题
2分

## Slide 17
Windows可执行文件的格式是？
PE
ELF
APK
ZIP
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 18
Linux系统可执行文件的格式是？
PE
ELF
APK
ZIP
A
B
C
D
提交
单选题
1分

## Slide 19: PE文件基本概念

## Slide 20: PE文件结构

## Slide 21: PE文件结构
PE文件使用的是线性地址空间
  所有代码和数据都在一个地址空间，组成PE文件
文件内容被分割为不同的节(Section，也叫做块、区块、段等)

## Slide 22: 节
  代码节、数据节
  各个节按页边界对齐（4096Bytes）
  节是一个连续结构，没有大小限制
  每个节都有自己的内存属性
    内存有哪些属性？

## Slide 23
一个exe文件，在内存和在硬盘上占用的空间是否是一致的？
作答
主观题
10分

## Slide 25
Windows系统是多用户多任务的系统，所有正在运行的程序是在同一个地址空间里面吗？
作答
主观题
10分

## Slide 26: 虚拟内存地址空间
每个程序都有自己的虚拟内存地址空间，虚拟空间的内存地址称为虚拟地址(Virtual Address，VA)
  4GB
  不同进程的虚拟地址空间是相互隔离的

## Slide 27: 虚拟地址

## Slide 28
一个进程的虚拟地址空间中只有一个PE文件结构吗？
作答
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。
一个进程中的虚拟地址空间通常有多个PE文件结构，包括dll文件、操作系统内核文件等
答案解析
主观题
10分

## Slide 29: 模块

## Slide 30: 模块
当PE文件通过Windows加载器载入内存后，内存中的版本称为模块(Module)
  映射文件的起始地址称为模块句柄(hModule )
  初始内存地址也称为基地址(ImageBase )

## Slide 31: 模块
内存中的模块代表进程将这个可执行文件所需要的代码、数据、资源、输入表、输出表及其它有用的数据结构都放在一个连续的内存节中

## Slide 32: 模块句柄
Windows将Module的基地址作为Module的实例句柄(Instance Handle，即Hinstance)。
  GetModuleHandle获得DLL句柄，通过句柄访问DLL Module的内容

## Slide 33
思考题：进程的内存空间中有多个模块。模块在内存中的位置是固定的吗？字符串、全局变量、函数等内存地址是固定的吗？
作答
主观题
10分

## Slide 34: 相对虚拟地址
模块的地址冲突问题
  模块的加载顺序和加载地址是不确定的。
在可执行文件中，有许多地方需要内存地址
  例如，引用全局变量时需要指定它的地址
PE文件有一个首选的载入地址(基地址)
PE文件可以载入到进程空间任何地方

## Slide 35: 相对虚拟地址
为了避免绝对内存地址，引入了相对虚拟地址(Relative Virtual Address, RVA )的概念
  RVA是相对于PE文件载入地址的偏移位置

## Slide 36: 相对虚拟地址
假设一个EXE文件从00400000h处载入内存
代码节起始地址为401000h，代码节起始地址的RVA计算方法如下:
  目标地址401000h - 载入地址400000h = RVA 1000h

## Slide 37: 相对虚拟地址
将RVA转换成虚拟地址VA的过程
  用实际的载入地址ImageBase加相对虚拟地址RVA
  虚拟地址(VA)=基地址(ImageBase)+相对虚拟地址(RVA)

## Slide 38: 文件偏移地址
PE文件储存在磁盘中，某个数据的位置相对于文件头的偏移量称为文件偏移地址(File Offset)或物理地址(RAW Offset)。
  文件偏移地址从PE文件的第1个字节开始计数，起始值为0。

## Slide 39: PE文件

## Slide 40
PE文件结构为什么要使用相对虚拟地址？
作答
主观题
10分

## Slide 41
PE文件的偏移地址（RAW Offset）是否等于相对虚拟地址（RVA）？
是
不是
A
B
提交
单选题
10分

## Slide 42
hello.exe在内存中的基地址（ImageBase）是00400000h，入口点的相对虚拟地址RVA（hello.exe执行的第一条CPU指令的相对虚拟地址）是00001000h，hello.exe的入口点虚拟地址VA是 ？
作答
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂
主观题
10分

## Slide 43: DOS文件头

## Slide 44
为什么Windows系统要用一个16位的DOS程序作为32位PE文件的头部？
作答
主观题
10分

## Slide 45: DOS文件头
每个PE文件都是以一个16位的DOS程序开始的
DOS MZ头与DOS stub合称为DOS文件头

## Slide 46: IMAGE_ DOS _HEADER

## Slide 47: DOS文件头

## Slide 48
所有PE文件的前两个字节是确定的吗？
是
不是
A
B
提交
单选题
10分

## Slide 49
PE文件开始的两个字节是 [填空1]
作答
填空题
1分

## Slide 50
如何通过DOS Stub结构找到PE头在文件中的位置？
作答
主观题
10分

## Slide 51: PE文件头

## Slide 52: PE文件头
PE文件头(PE Header)紧跟在DOS stub的后面
IMAGE_DOS_HEADER结构的e_lfanew字段定位PE Header的起始偏移量，加上基址，得到PE文件头的指针
  PNTHeader = ImageBase+DosHeader->e_lfanew

## Slide 53: PE文件头

## Slide 54: PE文件头
Signature
FileHeader
OptionalHeader
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winnt/ns-winnt-image_nt_headers32

## Slide 55: Signature
在一个有效的PE文件，Signature字段的值是00004550h
  ASCII字符是“PE\0\0”

## Slide 56: FileHeader
IMAGE_FILE_HEADER结构中记录了PE文件的一些基本信息，并指出了IMAGE_OPTIONAL_HEADER的大小

## Slide 57: FileHeader

## Slide 58: Machine
Machine
  可执行文件的目标CPU类型
  PE文件可以在多种CPU机器上使用，不同平台上指令的机器码不同。
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winnt/ns-winnt-image_file_header

## Slide 59: NumberOfSections
NumberOfSections记录节(Section)的数量
  节表紧跟在IMAGE_NT_HEADERS后面定义

## Slide 60: TimeDateStamp
TimeDateStamp
  文件的创建时间
  1970年1月1日到创建该文件的所有的秒数

## Slide 61: 文件属性字段（Characteristics）

## Slide 63
hello.exe的PE文件头中文件属性字段（Characteristics）值是010Fh，说明hello.exe的文件属性是什么？
作答
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂
主观题
10分

## Slide 64: IMAGE _OPTIONAL_HEADER
可选映像头(IMAGE_ OPTIONAL _HEADER)结构中定义了更多的PE文件数据
IMAGE_FILE_HEADER和IMAGE_OPTIONAL_HEADER合在一起构成PE文件头

## Slide 65: IMAGE_OPTIONAL_HEADER
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winnt/ns-winnt-image_optional_header32

## Slide 66: IMAGE_OPTIONAL_HEADER

## Slide 67: IMAGE_OPTIONAL_HEADER
Magic（WORD）:这是一个标记字，说明文件是ROM映像(0107h)还是普通可执行的映像(010Bh )
  010Bh
MajorLinkerVersion（BYTE）:链接程序的主版本号
  05h
MinorLinkerVersion(BYTE):链接程序的次版本号
  0Ch

## Slide 68: IMAGE_OPTIONAL_HEADER
SizeOfCode(DWORD)：代码段的大小
  00000200h
SizeOflnitializedData(DWORD): 已初始化数据块的大小：00000400h
SizeOfUninitializedData(DWORD):未初始化数据块的大小：00000000h

## Slide 69: IMAGE_OPTIONAL_HEADER
AddressOfEntryPoint（DWORD）程序执行的入口RVA：00001000h
BaseOfCode （DWORD）代码段的起始RVA：00001000h
BaseOfData （DWORD）数据段的起始RVA：00002000h
ImageBase （DWORD）文件在内存中的载入地址
  00400000h

## Slide 70: IMAGE_OPTIONAL_HEADER
SectionAlignment(DWORD)：内存上区块间的对齐大小
  00001000h
  多少字节？
FileAlignment(DWORD):硬盘上区块间的对齐大小
  00000200h
  多少字节？

## Slide 71: IMAGE_OPTIONAL_HEADER
MajorOperatingSystemVersion（WORD）
MinorOperatingSystemVersion（WORD）
  PE文件执行所需要的Windows系统最低版本号
  0004、0000
  Windows NT 的内部版本号是 4.0
  Win2000是5.0、XP是5.1、Vista是6.0、Win7是6.1、Win8是6.2、Win10是10.0、Win11是10.0

## Slide 72: IMAGE_OPTIONAL_HEADER
MajorImageVersion(WORD)
MinorImageVersion(WORD)
  程序的主版本号和次版本号
  由程序员自己定义
  0000 0000

## Slide 73: IMAGE_OPTIONAL_HEADER
MajorSubsystemVersion(WORD)
MinorSubsystemVersion(WORD)
  PE文件所要求的子系统的版本号
  0004 0000
Win32VersionValue(DWORD): 通常被设置为0

## Slide 74: IMAGE_OPTIONAL_HEADER
SizeOfImage（DWORD）: 映像载入内存后的总大小，是指载入文件从ImageBase到最后一个块的大小
  00004000h
SizeOfHeaders（DWORD）: MS-DOS头部、PE文件头、区块表的总尺寸
  00000400h

## Slide 75: IMAGE_OPTIONAL_HEADER
SizeOfStackReserve（DWORD）
SizeOfStackCommit （DWORD）
SizeOfHeapReserve （DWORD）
SizeOfHeapCommit （DWORD）
  栈、堆的设置信息
LoaderFlags （DWORD） :与调试有关

## Slide 76: IMAGE_DATA_DIRECTORY 数据目录
NumberOfRvaAndSizes（DWORD）：数据目录的项数
DataDirectory[16]:数据目录表

## Slide 77: IMAGE_DATA_DIRECTORY 数据目录
VirtualAddress
  该目录的相对虚拟地址
  RVA
Size
  该目录的大小
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winnt/ns-winnt-image_data_directory

## Slide 78: 数据目录
定位PE文件的导入表、导出表、资源的时候，需要用到数据目录

## Slide 79
以下哪个字段存储了PE文件头在文件中的偏移地址？
e_magic
e_ip
e_cs
e_lfanew
A
B
C
D
提交
单选题
10分

## Slide 80
PE文件头包括哪几部分？
Signature
FileHeader
OptionalHeader
DOS Header
A
B
C
D
提交
多选题
10分

## Slide 81
以下哪些数据项可以计算出程序入口点的虚拟地址VA？
ImageBase
BaseOfCode
AddressOfEntryPoint
SizeOfCode
A
B
C
D
提交
多选题
10分

## Slide 82: 节

## Slide 83: 节表
保证程序的安全性
  把code和data放在同一个内存节中相互纠缠，很容易引发安全问题
  code有可能被data覆盖，导致崩溃
  PE文件格式将内存属性相同的数据统一保存在一个被称为“节”（Section）的地方

## Slide 84
PE文件格式将内存属性相同的数据统一保存在节中。节表中应该记录哪些节的相关信息？
作答
主观题
10分

## Slide 85: IMAGE_SECTION_HEADER(winnt.h)
https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winnt/ns-winnt-image_section_header
typedef struct _IMAGE_SECTION_HEADER {
BYTE Name[IMAGE_SIZEOF_SHORT_NAME];
union {
DWORD PhysicalAddress;
DWORD VirtualSize;
} Misc;
DWORD VirtualAddress;
DWORD SizeOfRawData;
DWORD PointerToRawData;
DWORD PointerToRelocations;
DWORD PointerToLinenumbers;
WORD NumberOfRelocations;
WORD NumberOfLinenumbers;
DWORD Characteristics;
} IMAGE_SECTION_HEADER, *PIMAGE_SECTION_HEADER;

## Slide 86: 节表

## Slide 87: 节表
Name（8 BYTE）：块名
  An 8-byte, null-padded UTF-8 string.
  There is no terminating null character if the string is exactly eight characters long.
VirtualSize（DWORD）：在内存空间中，节的大小
  The total size of the section when loaded into memory, in bytes.
VirtualAddress（DWORD）：节在内存空间中的起始RVA
  The address of the first byte of the section when loaded into memory, relative to the image base.

## Slide 88: 节表
SizeOfRawData（DWORD）：该节在硬盘中所占的空间
  The size of the initialized data on disk, in bytes.
PointerToRawData（DWORD）：该节在硬盘中的偏移
  A file pointer to the first page within the COFF file.
  This value must be a multiple of the FileAlignment member of the IMAGE_OPTIONAL_HEADER structure.

## Slide 89
VirtualSize是否需要与SizeOfRawData一致？
是
不是
A
B
提交
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。
If this value is greater than the SizeOfRawData member, the section is filled with zeroes.
答案解析
单选题
1分

## Slide 90: 节表
PointerToReLocations （DWORD） : 在EXE文件中无意义
PointerToLinenumbers （DWORD） : 行号表在文件中的偏移量
NumberOfReLocations （WORD） : 在EXE文件中无意义
NumberOfLinenumbers （WORD） : 该块在行号表中的行号数目

## Slide 91: 节的内存属性
Characteristics（DWORD）：块属性
  IMAGE_SCN_MEM_EXECUTE
    20000000h，可执行
  IMAGE_SCN_MEM_READ
    40000000h，可读
  IMAGE_SCN_MEM_WRITE
    80000000h，可写

## Slide 92
.text节的属性值是60000020h，则.text节的内存属性是？
可执行
可读
可写
A
B
C
提交
多选题
10分

## Slide 93
.rdata节的属性值是40000040h，则.rdata节的内存属性是？
可执行
可读
可写
A
B
C
提交
多选题
10分

## Slide 94
.data节的属性值是0C0000040h，则.data节的内存属性是？
可执行
可读
可写
A
B
C
提交
多选题
10分

## Slide 95: 节的内容
  IMAGE_SCN_CNT_CODE
    00000020h，包含可执行代码
  IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA
    00000040h，包含已初始化数据
  IMAGE_SCN_CNT_UNINITIALIZED_DATA
    00000080h，包含未初始化数据

## Slide 96
.text节的属性值是60000020h，则.text节的内容是？
代码
已初始化数据
未初始化数据
A
B
C
提交
多选题
10分

## Slide 97
.rdata节的属性值是40000040h，则.rdata节的内容是？
代码
已初始化数据
未初始化数据
A
B
C
提交
多选题
10分

## Slide 98
.data节的属性值是0C0000040h，则.data节的内存属性是？
代码
已初始化数据
未初始化数据
A
B
C
提交
多选题
10分

## Slide 99: 常见的节
.text，代码节，链接器把所有目标文件的.text节连接成一个大的.text节
.data，读、写数据节，全局标量
.rdata，只读数据节，调试目录、字符串等

## Slide 100: 常见的节
.idata，导入表
.edata，导出表
.rsrc，资源数据，菜单、图标、位图等
.bss，未初始化数据，被.data取代，增加VirtualSize到足够放下未初始化数据

## Slide 101: 节的对齐
硬盘上的对齐
  FileAlignment
  200h，扇区对齐，节间隙
内存上的对齐
  SectionAlignment
  1000h，内存页对齐（64位系统，8KB内存页）

## Slide 102: 文件偏移与虚拟内存地址转换
Image（映像）
PE文件加载到内存时，不会原封不动地加载
  根据节表的定义加载
PE文件与内存中的Image具有不同的形态

## Slide 103: 文件偏移与虚拟内存地址转换

## Slide 104: 文件偏移与虚拟内存地址转换
文件被映射到内存中时，MS-DOS头部、PE文件头和节表的偏移位置与大小均没有变化
各节被映射到内存中后，其偏移位置就发生了变化

## Slide 105: 文件偏移与虚拟内存地址转换
RVA to RAW
  RAW – PointerToRawData = RVA – VirtualAddress
  RAW = RVA – VirtualAddress + PointerToRawData

## Slide 106
PE文件在内存中的映射未知如图所示， 相对内存地址RVA=2123h的数据在PE文件中的Offset是？
作答
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂
主观题
10分

## Slide 107: RVA to RAW
RVA=2123h在.rdata节
  .rdata节的相对内存地址范围是2000h到3000h
VirtualAddress = 2000h
PointerToRawData=600h
RAW=2123h（RVA）- 2000h（VirtualAddress）+600h（PointerToRawData）=723h

## Slide 108: RVA to RAW
RVA与RAW（文件偏移）间的相互变换时PE头的最基本内容，需要熟悉并掌握。

## Slide 109: 导入表 IAT

## Slide 110
思考题：C++编程中include的函数代码是否存储在.text代码节中？
作答
主观题
10分

## Slide 111: hello.exe
为什么不直接使用call 75524F20调用函数？

## Slide 112: JMP-jump
近跳转（Near jump）
  A jump to an instruction within the current code segment (the segment currently pointed to by the CS register)
  E9  JMP rel32/rel16 （长度5字节）
短跳转 （Short jump）
  A near jump where the jump range is limited to –128 to +127 from the current EIP value.
  EB  JMP rel8 （长度2字节）
远跳转（Far jump）
  A jump to an instruction located in a different segment than the current code segment but at the same privilege level, sometimes referred to as an intersegment jump.
  FF 25  JMP m16:32 （长度6字节） JMP DWORD PTR DS:[<&kernel32.ExitProcess>]

## Slide 113: 导入表IAT
操作系统的版本不同
kernel32.dll的版本不同
DLL重定位
  ImageBase值在不同程序内存空间中是不一样的

## Slide 114
为什么需要导入表（Import Table），系统函数、库函数的内存地址在编译和链接的时候是不是已经确定了？
作答
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。
编译和链接只是创建了一个Import Table给操作系统，程序执行的时候，操作系统根据Import Table动态写入真正的函数内存地址。
答案解析
主观题
10分

## Slide 115: 导入表 IAT
导入表 Import Address Table（IAT）
学习PE文件结构，最难过的一关就是IAT
IAT中的内容与Windows操作系统的核心进程、内存、DLL结构等有关
  “理解了IAT，就掌握了Windows操作系统的根基”

## Slide 116: 导入表IAT
IAT是一种表结构
标记程序需要使用哪些库中的哪些函数
IMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR（IID）
IMAGE_IMPORT_BY_NAME

## Slide 117: IMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR（IID）
IMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR结构体中记录PE文件要导入哪些库文件
typedef struct _IMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR {
union {
DWORD Characteristics;
DWORD OriginalFirstThunk;
} DUMMYUNIONNAME;
DWORD TimeDateStamp;
DWORD ForwarderChain;
DWORD Name;
DWORD FirstThunk;
} IMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR;
typedef IMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR UNALIGNED *PIMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR;

## Slide 118: IMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR
PE程序往往需要导入多个库
导入多少个库，就存在多少个IMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR结构体
多个结构体组成数组，以NULL结构体结束

## Slide 119: IMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR
Name （DWORD），库文件名字符串的地址（RVA）
OriginalFirstThunk（DWORD），INT(Import Name Table)的地址（RVA）
FirstThunk （DWORD），IAT(Import Address Table)的地址（RVA）

## Slide 120: IMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR
Table
  在PE头中，Table即指数组
INT与IAT是DWORD数组，以NULL结束
INT与IAT的各元素指向相同地址

## Slide 121: INT（Import Name Table）, IAT（Import Address Table）

## Slide 122: IMAGE_IMPORT_BY_NAME
Hint 是函数在DLL引出表中的索引号。
  PE装载器用Hint在DLL的引出表里快速查询函数
  该值不是必须的，一些连接器将此值设为0。
Name 引入函数的函数名
  函数名是一个ASCII字符串。
  是可变尺寸域，以NULL结尾
typedef struct _IMAGE_IMPORT_BY_NAME {
WORD Hint;
CHAR Name[1];
} IMAGE_IMPORT_BY_NAME, *PIMAGE_IMPORT_BY_NAME;

## Slide 123: PE装载器
1. 读取IID的name成员，获取库名称字符串，例如“kernel32.dll”
2. 装载相应的库，类似LoadLibrary（“kernel32.dll”）

## Slide 124: PE装载器
3. 读取IID的OriginalFirstThunk成员，获取INT地址
4. 读取INT，逐一获得IMAGE_IMPORT_BY_NAME的地址（RVA）

## Slide 125: PE装载器
5. 使用IMAGE_IMPORT_BY_NAME的Hint或者Name项，获得函数的起始地址
  类似GetProcAddress（“ExitProcess”）
6. 读取IID的FirstThunk成员，获得IAT地址

## Slide 126: PE装载器
7. 将第5步获得的函数地址写入IAT数组相应位置
8. 重复步骤4到7，直到INT结束

## Slide 127: PE文件加载后的IAT

## Slide 128
下面哪个结构的数据，在PE文件装载到内存中会产生变化？
Import Name Table(INT)
Import Address Table(IAT)
IMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR(IID)
IMAGE_IMPORT_BY_NAME
A
B
C
D
提交
单选题
10分

## Slide 129
库函数的内存地址存储在哪个结构中？
INT
IAT
IMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR(IID)
IMAGE_IMPORT_BY_NAME
A
B
C
D
提交
单选题
10分

## Slide 130
函数名字符串存储在哪个数据结构中？
IAT
INT
IMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR(IID)
IMAGE_IMPORT_BY_NAME
A
B
C
D
提交
单选题
10分

## Slide 131
Windows装载PE文件时，将库函数的内存地址动态地写入PE文件的导入表。 下面4个数据结构的访问顺序是：[填空1] [填空2] [填空3] [填空4] （填写A、B、C、D）
作答
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
IAT
INT
IMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR(IID)
IMAGE_IMPORT_BY_NAME
A
B
C
D
填空题
20分

## Slide 132
导入表有哪些安全问题？如何进行安全加固？
作答
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂
主观题
10分

## Slide 133: 导出表 EAT

## Slide 134
思考题：Windows操作系统如何确定哪个DLL的哪个函数在内存中的地址？
作答
主观题
10分

## Slide 135: DLL
Windows操作系统提供了数量庞大的库函数
  进程、内存、窗口、消息、文件、网络等
同时运行多个程序时，每个进程都包含相同的库，严重浪费内存
Dynamic Link Libary(DLL)，内存映射

## Slide 136: IMAGE_EXPORT_DIRECTORY
导出表是DLL的核心机制
  不同程序可以调用库文件中提供的函数
  通过EAT，得到库文件导出函数的入口地址

## Slide 137: IMAGE_EXPORT_DIRECTORY
typedef struct _IMAGE_EXPORT_DIRECTORY {
DWORD Characteristics;
DWORD TimeDateStamp;
WORD MajorVersion;
WORD MinorVersion;
DWORD Name;
DWORD Base;
DWORD NumberOfFunctions;
DWORD NumberOfNames;
DWORD AddressOfFunctions; // RVA from base of image
DWORD AddressOfNames; // RVA from base of image
DWORD AddressOfNameOrdinals; // RVA from base of image
} IMAGE_EXPORT_DIRECTORY, *PIMAGE_EXPORT_DIRECTORY;

## Slide 138: IMAGE_EXPORT_DIRECTORY
Name
  库文件名字符串地址
NumberOfFunctions
  实际Export函数的个数
NumberOfNames
  Export函数中具有名字的函数个数

## Slide 139: IMAGE_EXPORT_DIRECTORY
AddressOfFunctions
  Export函数地址数组
AddressOfNames
  函数名称地址数组
AddressOfNameOrdinals
  Ordinal地址数组

## Slide 140: 导出表

## Slide 141: GetProcAddress()操作原理
从库中获得函数地址的API为GetProcAddress()函数
  如何通过EAT获得函数地址？

## Slide 142: GetProcAddress()操作原理
1. AddressOfName定位“函数名称数组”
2. 在“函数名称数组”中，通过比较字符串（strcmp），查找指定的函数名称
  此时的数组索引称为name_index
3. 利用AddressOfNameOridinals成员，定位ordinal数组

## Slide 143: GetProcAddress()操作原理
4. 在ordinal数组中，通过name_index查找相应的ordinal值
5. AddressOfFunctions，定位“函数地址数组”（EAT）
在“函数地址数组”中，利用ordinal值作为索引，获得指定函数的起始地址

## Slide 144: 导出表
如果函数是以序号导出的，那么查找的时候直接用序号减去Base，得到的值就是函数在AddressOfFunctions中的下标
  Base: the number used to subtract from the ordinal number to get the index into the AddressOfFunctions array.

## Slide 145
IMAGE_EXPORT_DIRECTORY结构的哪个成员指向DLL的“函数名称数组”？
AddressOfNames
AddressOfFunctions
AddressOfNameOrdinals
NumberOfNames
A
B
C
D
提交
单选题
10分

## Slide 146
IMAGE_EXPORT_DIRECTORY结构的哪个成员指向DLL的“函数地址数组”（EAT）？
AddressOfNames
AddressOfFunctions
AddressOfNameOrdinals
NumberOfNames
A
B
C
D
提交
单选题
10分

## Slide 147
给定库函数的函数名，定位该函数的起始地址的过程中，访问IMAGE_EXPORT_DIRECTORY结构成员的顺序是 [填空1] [填空2] [填空3] (直接填写A、B、C)
AddressOfFunctions
AddressOfNames
AddressOfOrdinals
作答
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
填空题
30分

## Slide 148: 本章知识点
可执行文件
PE文件基本概念
  难点：虚拟地址空间、相对虚拟地址
DOS文件头
  重点：MZ头、定位PE头
PE文件头
  重点：AddressOfEntryPoint、ImageBase、数据目录
节
  难点：文件偏移RAW到内存地址RVA的转换方法
导入表
  难点：INT（Import Name Table）与IAT（Import Address Table）
导出表
  难点：AddressOfNames, AddressOfNameOrdinals，AddressOfFunctions

## Slide 149: 汇编语言与逆向技术 第9章 PE文件结构
王志、李旭昇、过辰锴、邓琮弋
zwang@nankai.edu.cn
南开大学 网络空间安全学院
2025-2026学年